七、○○村沿海道路新建工程道路底層施作是否符合工程合約之規定

行政院工程會工程技術委員會初步鑑定書 （編號：036 ）

委託鑑定機關：台灣○○地方法院

委託鑑定標的： ○○縣○○鄉○○村沿海道路新建工程A案、B案、C案

委託鑑定項目或範圍： 鑑定項目：○○鄉○○村沿海道路新建工程 A案、B案、C案道路底層施作是否符合工程合約之規定。 鑑定範圍： A案：全長340M里程(0k+400~0k+740)，寬4.5公尺之道路底層之30公分厚碎石級配。 B案：全長710M里程(0k+740~1k+450)，寬4.5公尺之道路底層之30公分厚碎石級配 C案：全長329M里程(0k+00~1k+329) ，寬4.5公尺之道路底層之45公分厚碎石級配及30公分卵石基層。

案情摘要： 一、鑑定依據： 台灣○○地方法院89年8月1日○○○○號函，及檢附之檢察官起訴書，內附照片、工程合約、設計圖說等，詳如檢還資料欄。 二、鑑定標的工程合約之相關內容： ○○縣○○鄉○○村沿海道路建工程A案： 業主單位：○○縣○○鄉公所 設計單位：○○工程顧問公司 監造單位：○○縣○○鄉公所 施工單位：○○營造有限公司 發包工程費用：3,940,000元 施工期間：85.7.22~85.9.30 主要工程內容：里程0k+400~0k+740，全長340公尺，寬度4.5公尺之道路，原設計路面面層舖築15公分混凝土，其下底層舖築30公分碎石級配，再下為挖方或填方，工程標單上有相對應之項目。 ○○縣○○鄉○○村沿海道路新建工程B案： 主辦單位：○○縣○○鄉公所 設計單位：○○工程顧問公司 監造單位：○○縣○○鄉公所 施工單位：○○營造工程有限公司 發包工程費用：11,600,000元 施工期間：85.6.28~85.9.10 主要工程內容：里程0 k+740~1+450，全長710公尺寬4.5公尺之道路，原設計路面面層舖築15公分混凝土，其下底層舖築30公分碎石級配，再下為挖方或填方。工程標單上有相對應之項目。 ○○縣○○鄉○○村沿海道路建工程C案： 業主單位：○○縣○○鄉公所 設計單位：○○工程顧問公司 監造單位：○○縣○○鄉公所 施工單位：○○營造工程有限公司 發包工程費用：4,750,000元 施工期間：85.5.15~85.6.20 主要工程內容：里程0k+00~0k+329，全長329公尺寬4.5公尺之道路，原 設計路面面層舖築15公分混凝土，其下底層舖築45公分厚碎石級配及30公分厚卵石基層，再下為挖方或填方。工程標單上有相對應之項目。

案情分析： ○○縣○○鄉○○村沿海道路新建工程A案： 本道路工程已施作完成，經○○縣政府稽核小組抽驗結果，本工程未依設計圖舖築碎石級配，再經地方法院檢察官現場複查勘驗，每間隔70公尺開挖取樣一處，其抽驗施作情形與設計圖說比較如下表： ○○縣○○鄉○○村沿海道路新建工程B案： 本道路工程已施作完成，，經○○縣政府稽核小組抽驗結果，本工程未依設計圖舖築碎石級配，再經地方法院檢察官現場複查勘驗，每間隔140公尺開挖取樣一處，其抽驗施作情形與設計圖說比較如下表： ○○縣○○鄉○○村沿海道路新建工程C案： 本道路工程已施作完成，經○○縣政府稽核小組抽驗結果，本工程未依設計圖舖築碎石級配，再經地方法院檢察官現場複查勘驗，每間隔80公尺開挖取樣一處，其抽驗施作情形與設計圖說比較如下表：

鑑定意見： ○○縣○○鄉○○村沿海道路新建工程A案： 1.鑑定意見：道路底層未見有厚度30公分碎石級配之施作，不符工程合約規定。 2.理由： 查就本案設計圖標示，道路標準斷面是厚度15公分混凝土面層其下方有厚度30公分碎石級配底層，再下是挖方或填方，再查工程標單亦明列有碎石級配項目，則本工程應有碎石級配底層舖築甚明。茲因碎石級配屬於人造級配材料，設計圖說雖未註明材料規格，但依工程慣例，級配中之石料應具有軋裂面是其要義，是與天然級配有明顯不同之處。 依據開挖取樣之照片及樣品說明，混凝土面層下方之底層材料不符碎石級配要件，係屬沙質、石鈴等混合料，並查開挖取樣所在位置A0k+070, A0k+140,A0k+210,A0k+280皆在填方區，沙質石鈴係屬填方所用之混合料，未見有厚度30公分碎石級配之施作，不符工程合約之規定。 ○○縣○○鄉○○村沿海道路新建工程B案： 1.鑑定意見：道路底層未見有厚度30公分厚碎石級配施作，不符工程合約規定。 2.理由： 查就本案設計圖標示，道路標準斷面是厚度15公分混凝土面層其下方有厚度30公分碎石級配底層，再下是挖方或填方，再查工程標單亦明列有碎石級配項目，則本工程有碎石級配底層舖築甚明。茲因碎石級配屬於人造級配材料，設計圖說雖未註明材料規格但依工程慣例，級配中之石料具有軋裂面是其要義，是與天然級配有明顯不同之處。 依據開挖取樣之照片及樣品說明，混凝土面層下方之土質材料係沙質、石鈴不符碎石級配要件。再由開挖取樣所在位置B0k+140(挖方區), B0k+280,B0k+420,B0k+560,B0k+685皆在填方區，沙質、石鈴係屬填方所用之混合料，故可研判本案未見有厚度30公分碎石級配之施作，不符工程合約之規定。 ○○縣○○鄉○○村沿海道路新建工程C案： 1.鑑定意見：道路底層未見有厚度45公分原碎石級配及30公分厚卵石舖築，不符工程合約規。 2.理由： 查本案設計圖標示，道路標準斷面是厚度15公分混凝土面層，其下方有厚度45公分碎石級配底層及30公分厚卵石基層，再下是挖方或填方。再查工程標單亦明列有碎石級配及卵石舖築項目，則本工程有碎石級配及卵石舖築甚明。茲因碎石級配屬於人造級配材料，設計圖說雖未註明材料規格但依工程慣例，級配中之石料具有軋裂面是其要義，是與天然級配有其明顯不同之處，至於卵石更易於判斷使用。 依據開挖取樣之照片及樣品說明，混凝土面層下方之土質材料係沙質、石鈴不符碎石級配，再由開挖取樣所在位置C0k+080(挖方區)，C0k+160， C0k+240，C0k+277皆在填方區。沙質、石鈴係屬所用之混合料未見卵石，故可研判本案道路底層未見有厚度45公分碎石級配及30公分厚卵石舖築施作，不符工程合約之規定。

原送鑑定之相關卷證資料： 一、台灣○○地方法院刑事卷宗案號：八十八年○○○○號一宗。 二、台灣○○地方法院檢察署偵查卷宗案號：八十八年度○○○○號第一宗。 三、台灣○○地方法院檢察署偵查卷宗案號：八十八年度○○○○號第二宗。 四、○○村沿海道路新建工程A、B、C案共三份。 五、○○縣○○鄉公所○○村沿海道路新建工程B案工程決算書一份、工程合約副本一宗。

附註：

中華民國○○年○○月○○日

# Text boxes

B案道路底層施作情形與設計圖說比較表

| 開挖 位置 | 本案里程 | 起點 B0k+00 | B0k+140 | B0k+280 | B0k+420 | B0k+560 | B0k+685 | 終點 B0k+710 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 總里程 | 0k+740 | 0k+880 | 1k+020 | 1k+160 | 1k+300 | 1k+435 | 1k+450 |
| 施 工 | 開挖取樣 情形(PC 舖面下方) |  | 黑褐色石塊原來地面 | 沙質、長條型4-6公分石鈴 | 沙質、長條型4-6公分石鈴 | 沙質、長條型4-6公分石鈴 | 沙質、長條型4-6公分石鈴 |  |
|  | 照片編號 (起訴書) |  | 詳P260 (背面 | 詳P261 (正面) | 詳P261 (背面) | 詳P262 (正面) | 詳 P262.P263 (背面 ) |  |
| 設 計 | 底層 | 30CM 碎石級配 | 30CM 碎石級配 | 30CM 碎石級配 | 30CM 碎石級配 | 30CM 碎石級配 | 30CM 碎石級配 |  |
|  | 挖方或 填方區 |  | 挖方 | 填方 | 填方 | 填方 | 填方 |  |

經上表比較未見有底層30公分厚碎石級配施作。

A案道路底層施作情況與設計圖說比較表

| 開挖 位置 | 本案里程 | 起點 A0k+00 | A0k+070 | A0k+140 | A0k+210 | A0k+280 | A0k+335 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 總里程 | 0k+400 | 0k+470 | 0k+540 | 0k+610 | 0k+680 | 0k+735 |
| 施 工 | 開挖取樣情形 (PC舖面下方) |  | 黃色細砂夾雜呈極少塊石 | 沙質、泥土、石鈴 | 沙質、泥土、石鈴 | 深褐色泥土岩層 | 沙質、泥土、石鈴 |
|  | 照片編號 (起訴書) |  | 詳P257 | 詳P528 (正面) | 詳P528 (背面) | 詳P529 |  |
| 設 計 | 底層 | 30CM 碎石級配 | 30CM 碎石級配 | 30CM 碎石級配 | 30CM 碎石級配 | 30CM 碎石級配 | 30CM 碎石級配 |
|  | 挖方或填方區 |  | 填方 | 填方 | 填方 | 填方 | 填方 |

經上表比較未見有底層30公分厚碎石級配施作。

C案道路底層施作情形與設計圖說比較表

| 開挖 位置 | 本案里程 | 起點 C0k+00 | C0k+080 | C0k+160 | C0k+240 | C0k+277 | 終點C0k+329 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 總里程 | 0k+00 | 0k+080 | 0k+160 | 0k+240 | 0k+277 | 0k+329 |
| 施 工 | 開挖取樣 情形(PC 舖面下方) |  | 細砂及石鈴 | 細砂及石鈴 | 細砂及石鈴 | 細砂及石鈴 |  |
|  | 照片編號 (起訴書) |  | 詳P264 (正面) | 詳P264 (背面) | 詳P266 (正面) | 詳P266 (背面) |  |
| 設 計 | 底層 | 45cm厚碎石級配30cm厚卵石 | 45cm厚碎石級配30cm厚卵石 | 45cm厚碎石級配30cm厚卵石 | 45cm厚碎石級配30cm厚卵石 | 45cm厚碎石級配30cm厚卵石 | 45cm厚碎石級配30cm厚卵石 |
|  | 挖方或 填方區 |  | 挖方 | 填方 | 填方 | 填方 |  |

經上表比較未見有45公分厚碎石級配及30公分厚卵石施作。