◎建築物空氣調節設備專業工程部分專業技師辦理簽證項目

內政部85年6月22日台（85）內營字第八五Ｏ三九Ｏ六號函

一、依據建築物結構與設備專業工程技師簽證規則第五條規定辦理。

二、六層以上或供公眾使用建築物敷設空氣調節設備專業工程者，依本簽證項目辦理。

三、專業技師辦理建築物空氣調節設備專業工程簽證時，其簽證項目如左：

（一）空調負荷計算書。

（二）空調工程系統規劃設計圖說。

1.空調外氣室內設計條件之訂定。

2.各類空調系統之評估與選定。

3.各類建築空調需求之對策方案。

4.空調工程規劃系統概要。

5.空調系統流程圖、機房配置圖之設計。

6.空調風管工程計算、配置及圖面之設計。

7.空調水管工程計算、配置及圖面之設計。

8.空調自動控制及能源管理工程之功能規劃系統選定及圖面設計。

9.建築物室內空氣品質計畫及設計。

10.空調系統震動及噪音防治設計。

（三）空調工程設備規範及施工說明書。

1.空調工程之設計性能及室外與室內設計條件。

2.空調工程選定設備之詳細功能及構造規範。

3.空調工程之設備、風管、水管、自動控制及其他現場施工相關需求、規定或參考。