◎建築物結構專業工程部分專業技師辦理簽證項目

內政部84年3月16日台(84)內營字第八四七二三三一號函

一、依據「建築物結構與設備專業工程技師簽證規則」第五條規定辦理。

二、專業技師辦理建築物結構專業工程簽證時，除應依建築技術規則建築構造編及其他相關法令規定外，其結構專業工程部分簽證項目如左：

(一)構造種類。

(二)基礎開挖設計及其鄰房安全影響之考量。

(三)基礎設計。

(四)結構材料規格。

(五)設計載重。

(六)水平側向力分析。

(七)結構系統之規劃及分析。

(八)結構設計。

(九)層間位移及碰撞距離。

(十)其他經中央主管建築機關指定之項目。

三、專業技師辦理建築物結構專業工程簽證時，有關地質鑽探資料，應指定左列各款，由登記有案之鑽探業應用地基鑽探方法調查。

(一)鑽探孔數及分布位置。

(二)鑽孔深度。

(三)取樣及試樣項目。

(四)地質構造分析。

前項第(一)至第(三)款由建築物結構專業技師技師負責監督鑽探工作之進行，並審查其報內容。至第(四)款應由具有分析鑽探報告資格之專業技師簽證負責。