修正附表

公共工程安全衛生項目編列參考附表修正對照表

(本會前以89年3月13日(89)工程管字第89003392號函檢送上開附表在案)

1、本表所列之工程項目或其細項，凡已列入直接工程之發包項目者（如挖方…等）應予刪除，以避免重複。

2、本表所列之工程項目或其細項，若已由『交通維持』或『環境保護』等費用項下編列者，應予刪除，以避免重複。

3、本表中，凡以個數計算者，得以實做實算或折舊處理，而以一式計價者，得予調整其比例。

4、工程主辦機關應視工程性質、規模等作業需要，增列、刪減或調整本表所列之工程項目或其細項。

5、法令依據：如Ｃ6即表示依據勞工安全衛生法第六條，餘類推。

Ａ：勞動檢查法

Ｂ：勞動基準法

Ｃ：勞工安全衛生法

Ｄ：營造安全衛生設施標準

Ｅ：勞工安全衛生設施規則

Ｆ：缺氧症預防規則

Ｈ：勞工安全衛生教育訓練規則

Ｉ：高架作業勞工保護措施標準

Ｋ：勞工安全衛生法施行細則

Ｌ：危險性工作場所審查暨檢查辦法

Ｍ：營造工程危險性工作場所審查作業注意事項

Ｎ：勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法

Ｏ：異常氣壓危害預防標準

Ｐ：加強公共工程勞工安全衛生管理作業要點

一、可量化部分

| 項次 | 工程項目 | 說明 | 單位 | 數量 | 備註 | 法令依據 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 開挖擋土支撐 | 含防止崩塌、飛落措施如清除浮石等 | M2 |  | 可列入挖方之單價分析內 | Ｄ13、Ｄ19、Ｄ71、、Ｄ72、Ｄ73、Ｄ74、Ｅ235、Ｅ236 |
| 2 | 開口防護措施 | 含圍欄、握把、覆蓋等 | M |  |  | Ｄ19、Ｄ20、Ｄ21、Ｄ24、Ｄ25、Ｄ35、Ｄ101-1、Ｄ140、Ｄ162、Ｅ76、Ｅ224 |
| 2-1 | 電梯直井開口防護措施 | 含警示標語 | 樘 |  |  | Ｄ19 |
| 3 | 吊運作業之防護 | 如捲揚機操作之防護 | 月 |  |  | Ｄ32、Ｄ42、Ｄ56、Ｄ122、Ｄ126、Ｄ129、Ｄ142、Ｄ144、Ｄ148、Ｅ88、Ｅ92 |
| 4 | 吊升設備 |  | 套 |  | 可列入挖方之單價分析內 | Ｄ32、Ｄ42、Ｄ56、Ｄ87、Ｄ98、Ｄ122、Ｄ129、Ｄ142Ｄ144、Ｄ148、Ｅ5、Ｅ90、Ｅ91、Ｅ97、Ｅ98、Ｅ99、Ｅ101、Ｅ102、Ｅ107 |
| 5 | 施工通道防護 | 含平台、安全扶梯、跨橋、勞工安全上下設備及開挖水平支撐上之通道等 | 套 |  | 細項均可另列單價分析 | Ｄ31、Ｄ53、Ｄ129、Ｅ35、Ｅ36、Ｅ228 |
| 6 | 施工架 | 含工作台 | M2 |  |  | Ｄ19、Ｄ39、Ｄ40、Ｄ41、Ｄ42、Ｄ43、Ｄ44、Ｄ45、Ｄ46、Ｄ47、Ｄ48、Ｄ51、Ｄ52、Ｄ53、Ｄ54、Ｄ55、Ｄ57～Ｄ61、Ｄ60、Ｄ61、Ｄ73、Ｄ129、Ｄ131-1、Ｄ136、Ｄ148、Ｄ151、Ｄ159、Ｄ161、Ｄ164 |
| 6-1 | 高空工作車 |  |  |  | CNS 14965 | Ｅ128-1、Ｅ128-2 |
| 7 | 施工構台 | 含鋼構建築用臨時性構台等 | M2 |  | 鋼構建築用 | Ｄ19、Ｄ39、Ｄ40、Ｄ41、Ｄ42、Ｄ43、Ｄ44、Ｄ45、Ｄ46、Ｄ61-1、Ｄ61-2、Ｄ62-1、Ｄ62-2、Ｄ151、Ｅ225 |
| 8 | 施工架上之升降設備 | 含定期檢查 | 套 |  |  | Ｄ51 |
| 9 | 工作梯 | 如移動梯、合梯、梯式施工架等 | 組 |  |  | Ｄ18、Ｄ47、Ｄ107、Ｄ158、Ｅ229~Ｅ231 |
| 10 | 安全圍籬（含修護及警告標示） | 底座墊高及清洗維護更新、粉刷油漆、防溢等 | M |  | 可分為鋁鋼板、松木樁式及移動式等 | Ｄ8 |
| 11 | 護籠 | 含通道及固定梯之護籠，另得含垂直安全母索及緩降器等 | M |  |  | Ｄ53、Ｅ37 |
| 12 | 護罩、護圍或套胴 | 防止感電之護圍或絕緣被覆 | 套 |  |  | Ｄ59、Ｅ43、Ｅ55、Ｅ57、Ｅ58、Ｅ241、Ｅ242 |
| 13 | 門禁（含守衛及崗哨薪資或工區保全） | 含建物出入口、地下結構物周邊等保全防護 | 人月 |  |  | Ｄ11 |
| 14 | 門禁（出入口守衛亭） | 110CM×110CM×230cm鋁製 | 座 |  | 其門房視開口而定 | Ｄ11 |
| 15 | 門禁（出入口拉開式大門） |  | 座 |  |  | Ｄ11 |
| 15-1 | 門禁（監視錄影設備） |  | 套 |  |  | Ｄ11 |
| 16 | 交通維持費（交通安全設施） | 含交通錐、道路安全阻絕、折舊及維護、交通維持、道路維修、號誌等 | 月 |  | 含路面鋪設及交通改道及臨時油漆標線、標誌等 | Ｅ21-1 |
| 17 | 交通維持費（進出交通管制配合措施） | 含指揮人員、指揮棒、警鈴、警示燈、警示帶、活動(移動式)圍籬或固定式鋼板圍籬、活動型紐澤西護欄、灌水式紐澤西護欄等 | 月 |  | 本細項皆可作單價分析 | Ｅ21-2 |
| 18 | 交通維持費（警告設施） |  | 月 |  |  | Ｅ21-1 |
| 19 | 交通維持費（通道或便道、地板、階梯設施） | 含檢查、維護設備等 | M |  |  | Ｅ21、Ｅ118 |
| 20 | 飲水設備 | 含水質定期檢驗等 | 具 |  |  | Ｄ172、Ｅ320 |
| 21 | 工地照明及用電設備(含夜間施工、深開挖、隧道、坑道施工人員裝備等) | 含照明設備、自動電擊防止裝置、反光器等 | 月 |  |  | Ｄ10-1、Ｄ70、Ｄ80、Ｄ88、Ｄ99、Ｄ158、Ｄ172、Ｅ249、Ｅ250、Ｅ314、Ｅ322 |
| 22 | 工地照明及用電設備(電氣安全設施) | 安全燈及其安全開關(含線路、伸縮腳架等) | 盞 |  |  | Ｄ70、Ｄ87、Ｄ158、Ｅ313、Ｅ314、Ｏ34 |
| 23 | 工地照明及用電設備(停電照明措施) | 含備用發電機500W、安全燈、安全通路燈號及緊急照明裝置等 | 月 |  |  | Ｄ70、Ｄ87、Ｄ99、Ｅ30、Ｅ172 |
| 23-1 | 工地臨時用電開關箱 | 含電源開關、插座、鎖頭等 | 個 |  |  | Ｅ239 |
| 24 | 漏電斷路器 | 感電防止用 | 只 |  |  | Ｅ239、Ｅ243 |
| 25 | 防靜電措施 |  | 套 |  |  | Ｄ106、Ｅ175 |
| 26 | 避雷裝置 |  | 套 |  |  | Ｅ170、Ｅ188、Ｅ252 |
| 27 | 動力遮斷裝置 |  | 套 |  |  | Ｅ44 |
| 28 | 緊急制動裝置 |  | 套 |  |  | Ｅ45、Ｅ48 |
| 29 | 絕緣防護裝備 | 含防護具、活線作業用工具等 | 套 |  |  | Ｄ59、Ｅ259、Ｅ263、Ｅ272、Ｅ290 |
| 30 | 機械通風設備 | 含換氣措施 | 月 |  |  | Ｄ81、Ｄ86、Ｄ99、Ｅ295、Ｅ304、Ｅ312、Ｏ23 |
| 31 | 噪音計 | 一般性，非環境保護特別要求者 | 台 |  |  | Ｅ300 |
| 32 | 消防設施(防火設備)(含維護) | 含維護 | 月 |  |  | Ｄ12、Ｄ29、Ｄ31、Ｄ80、Ｅ168 |
| 33 | 消防設施（滅火器材） | 每支滅火器含全工期之換藥與維護 | 支 |  |  | Ｄ12、Ｄ29、Ｄ31、Ｄ80 |
| 34 | 個人防護具（含個人急救資料舊檔） | *如單價分析一 | 式 |  | 依尖峰勞工數而定 | Ｃ6、Ｄ11 |
| 35 | 急救設備、搶救器材及設施 | 如急救箱、擔架、救生衣、防護衣，缺氧作業之空氣呼吸器等呼吸防護具、梯子 、安全帶或救生索、吊升搶救設施等搶救器材及設備等 | 組 |  | 含全工期之藥品添換 | Ｃ5、Ｃ28、Ｄ14~Ｄ16、Ｄ87、Ｄ107、Ｄ173、Ｅ233、Ｅ234、Ｅ286、Ｅ287、Ｆ27 |
| 36 | 坑口之管制（人員及設備） |  | 月 |  |  | Ｂ31、Ｄ80 |
| 37 | 防墜物垂直護網 | PE網，網目25mm×25mm以下 | M2 |  | 用於施工架外側 | Ｅ238 |
| 38 | 人員及物品防護網及斜籬 | 水平防護網網目4㎝2以下，能承受直徑45㎝重75公斤之物體自高度一公尺處落下之衝擊力 | M2 |  |  | Ｄ17、Ｄ19、Ｄ20、Ｄ22、Ｄ27、Ｄ52、Ｄ77、Ｄ79、Ｅ238 |
| 39 | 護欄 |  | M |  |  | Ｄ17~Ｄ20、Ｄ107、Ｄ140、Ｄ162 |
| 40 | 安全網 | 符合國家標準CNS 14252 Z2115安全網之規定 | M2 |  |  | Ｄ17、Ｄ19、Ｄ22、Ｄ27、Ｄ151、Ｄ162、Ｅ225、Ｅ227、Ｅ281 |
| 41 | 護蓋 |  | M2 |  |  | Ｄ21、Ｅ63 |
| 42 | 滑槽或承受設備 |  | M |  |  | Ｄ28、Ｅ237 |
| 43 | 信號索、水中計時器及水深錶 |  | 套 |  |  | Ｏ47 |
| 44 | 潛水器 |  | 個 |  |  | Ｏ68、Ｏ69 |
| 45 | 氣槽 | 調節用及備用 | 組 |  |  | Ｏ14 |
| 46 | 空氣清淨裝置及流量計 |  | 組 |  |  | Ｏ15 |
| 47 | 游離輻射之防護設施 |  | 月 |  |  | Ｅ291 |
| 48 | 過負荷防止裝置 |  | 套 |  |  | Ｅ5、Ｅ89 |
| 49 | 警報系統（含閃光燈等裝置） | 含氣體檢知用 | 套 |  | 隧道或地下作業用 | Ｄ87、Ｄ99 |
| 49-1 | 氣體檢知器 | 含測定氧氣及有害氣體之儀器 | 台 |  | 侷限空間或缺氧危險作業用 | Ｅ29-1、Ｆ4、Ｆ20、Ｆ21 |
| 50 | 安全通訊設備裝置 | 含器材如話機、線路及電鈴等 | 套 |  | 鄰水作業、隧道或地下作業用 | Ｄ14～Ｄ16、Ｄ80、Ｄ87、Ｄ104、Ｅ234、Ｏ76、Ｏ80、Ｏ92 |
| 51 | 臨時衛浴、盥洗設備 | 含接水及排水設施 | 月 |  |  | Ｄ172、Ｅ318、Ｅ319 |
| 52 | 工區整潔 | 含清理垃圾、廢棄物，但不含剩餘土石方 | 人月 |  | 一般每人月兩人；總人月依工期數而定 | Ｄ171、Ｅ315 |
| 53 | 車輛運輸覆蓋（如PVC布或帆布等） |  | M |  | 可列入棄方或借方之單價分析內 | Ｅ119、Ｅ315 |
| 54 | 車輛沖洗設備(不含清洗人工費) | *如單價分析二 | 套 |  | 套數依設計門禁開口數而定 | Ｅ114、Ｅ315 |
| 55 | 工地灑水費 |  | 月 |  | 亦可以日計算，視工期而定 | Ｄ33、Ｄ157、Ｅ315 |
| 56 | 工地清潔用具 | 清掃用具、殺蟲劑、垃圾箱、垃圾桶等 | 套 |  |  | Ｅ315、Ｅ316 |
| 57 | 工地清潔費 |  | 月 |  | 亦可以日計算，視工期而定 | Ｅ315 |
| 58 | 臨時排水清理費 | 含工地前後50m範圍 | 月 |  |  | Ｄ65 |
| 59 | 施工廢水處理（含污水排放、污泥沈澱） | 含備用抽水機 | 月 |  | 可列入反循環基樁或連續壁之廢方單價分析內 | Ｄ99 |
| 60 | 廢棄物排放之防範措施 |  | 月 |  |  | Ｅ293 |
| 61 | 防止爆破危害措施 |  | 月 |  |  | Ｄ64、Ｄ65、Ｄ157 |
| 62 | 隔板（或隔牆） |  | M2 |  | 如捲揚裝置之防護用 | Ｅ39 |
| 63 | 圍柵 |  | M2 |  | 如構造物拆除後用 | Ｄ155、Ｄ162 |
| 64 | 安全監測系統及設備（含鄰近建物安全設施） | 含作業環境監測及環境檢驗儀器如開挖前之調查等 | 月 |  |  | Ｃ7、Ｄ63、Ｄ67、Ｋ8、Ｋ27 |
| 65 | 工區空氣揚塵防制（監測及改善） |  | 月 |  |  | Ｃ7 |
| 66 | 符合防護標準之機械、器具檢查費 |  | 月 |  |  | Ｋ7 |
| 67 | 符合防護標準之機械、器具之操作人員費 |  | 月 |  |  | Ｃ15 |
| 68 | 危險性之機械或設備檢查費 |  | 月 |  |  | Ｃ8 |
| 69 | 危險性之機械或設備之管理 |  | 月 |  |  | Ｋ25 |
| 70 | 電氣設備之安全維護 |  | 月 |  |  | Ｅ264 |
| 71 | 緊急避難設施 | 含避難出口、通道及器具，軌道避難處所等 | 套 |  |  | Ｄ10-1、Ｅ34 |
| 72 | 危險性工作場所之檢查 | 含改善 | 月 |  |  | Ａ26、Ａ29 |
| 73 | 危險材料之儲存 | 含鋼材 | 月 |  |  | Ｄ29、Ｄ30、Ｄ31、Ｄ32 |
| 74 | 有害物質之放置場所 |  | M2 |  |  | Ｋ25 |
| 75 | 場所及材料之堆置暨拆除後之防護措施 | 含砂石、樁柱、磚瓦、木塊及管料等堆置，及拆模後之防護等 | 月 |  |  | Ｄ5、Ｄ7、Ｅ152、Ｅ153 |
| 76 | 鄰水作業救生設備 | 含橡皮艇等動力救生船、救生圈、繩索及拋繩槍等 | 月 |  |  | Ｄ14 |
| 77 | 高壓氣體之鋼瓶搬運及儲存 | 如乙炔等鋼瓶之直立專用手推車、儲存設施(含防爆電氣設備)等 | 座 |  |  | Ｅ107、Ｅ108、Ｅ109 |
| 78 | 振動監測 | 有局部或全身振動作業時用 | 台 |  |  | Ｅ301 |
| 79 | 風速計 | 有設置固定式起重機及人字臂起重桿適用 | 台 |  |  | Ｎ52、Ｎ54 |
| 80 | 照度計 |  | 台 |  |  | Ｅ313 |
| 81 | 濕度計 | 有人工濕潤工作場所時使用 | 台 |  |  | Ｅ306 |
| 82 | 溫度計 | 如坑內作業時使用 | 台 |  |  | Ｅ308 |

凡安衛工程項目可量化部分，能作單價分析者，盡量作單價分析，如以下二例：

◎單價分析例一

| 項次 | 工程項目 | 說明 | 單位 | 數量 | 備註 | 法令依據 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 個人防護具 |  | 式 | 1 | 視施工尖峰之人數而定。（以100人計） | Ｃ5、Ｃ6、Ｄ11、Ｅ277 |
| 1 | 安全帽（硬質） |  | 頂 | 100 |  | Ｄ11-1、Ｄ66、Ｅ278、Ｅ280、Ｅ281、Ｅ290 |
| 2 | 遮光護目鏡（電焊用） |  | 具 | 50 |  | Ｅ284、Ｅ287 |
| 3 | 安全帶、索 |  | 具 | 50 |  | Ｄ17、Ｅ281 |
| 4 | 耳塞（罩） |  | 付 | 100 | 數量同安全帽 | Ｅ283 |
| 5 | 安全鞋 |  | 雙 | 200 | 數量為安全帽之二倍 | Ｅ278、Ｅ288 |
| 6 | 工作手套（耐磨及耐酸） |  | 付 | 200 |  | Ｅ278 |
| 7 | 安全眼鏡 |  | 付 | 50 | 隧道部分 | Ｅ278 |
| 8 | 氧氣（空氣）呼吸器 |  | 付 | 50 | 隧道部分 | Ｄ87、Ｅ110、Ｅ282 |
| 9 | 防毒面具 |  | 付 | 20 | 隧道部分 | Ｅ107、Ｅ278、Ｅ282、Ｅ287 |
| 10 | 防塵面具 |  | 付 | 50 | 數量為安全帽之1／2 | Ｅ282、Ｅ287 |
| 11 | 口罩 |  | 付 | 100 |  | Ｅ278 |
| 12 | 反光背心 |  | 件 | 100 | 隧道、坑道及交通維持作業用 | Ｄ87、Ｅ21-2 |
| 13 | 背負式安全帶及捲揚式防墜器 | 如施工架斜籬搭設、直井或人孔局限空間作業、吊裝台吊運等特殊高處作業適用 | 具 | 5 | CNS 6701 M2077 安全帶(繫身型)、CNS14253 Z2116 背負式安全帶 | Ｄ19、Ｅ281 |
| 計 |  |  |  |  |  |  |

◎單價分析例二

| 項次 | 工程項目 | 說明 | 單位 | 數量 | 備註 | 法令依據 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 車輛沖洗設備 |  | 套 | 1 | 人工併入棄土方單價內 | Ｅ114、Ｅ315 |
| 1 | 洗車台 |  | 台 | 1 |  | Ｅ114、Ｅ315 |
| 2 | 沈澱池（含沖洗用水） | 含臨時排水 | 組 | 1 |  | Ｅ114、Ｅ315 |
| 3 | 沖洗設備（含沖洗用水） |  | 組 | 1 |  | Ｅ114、Ｅ315 |
| 4 | 車輛沖洗費 |  | 式 | 1 |  | Ｅ114、Ｅ315 |
| 5 | 淤泥清除 |  | 式 | 1 | 每月清除2次 | Ｅ114、Ｅ315 |
| 計 |  |  |  |  |  |  |

◎單價分析例三：橋樑場鑄逐跨支撐工法增設勞安設施費用。

一、基本條件：橋樑標準跨度45M；橋面版寬度12.2M*2=24.4M(雙線)；型鋼支撐架高度H=12M；底模型鋼以上之勞安設施為箱樑施工所必需，不列入增設計算項目。

二、設施費用單價分析：

| 項次 | 工程項目 | 說明 | 單位 | 數量 | 備註 | 法令依據 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三 | 橋樑場鑄逐跨支撐工法增設勞安設施費用 |  |  |  |  | Ｄ19、Ｄ39、Ｄ40、Ｄ41、Ｄ42、Ｄ43、Ｄ44、Ｄ45、Ｄ46、Ｄ61-1、Ｄ61-2、Ｄ62-1、Ｄ62-2、Ｄ151、Ｅ225 |
| 1 | 平台材料費 |  |  |  |  |  |
|  | (1)18mm夾板 |  | M2 | 460 | 含損耗 |  |
|  | (2)C100*50*20*2.3t |  | M | 1,520 | 含損耗 |  |
|  | (3)鋼管ψ=48.6mm(A管) |  | M | 720 | 含損耗 |  |
| 2 | 走道材料費 |  |  |  |  |  |
|  | (1)18mm夾板 |  | M2 | 60 | 含損耗 |  |
|  | (2)C100*50*20*2.3t |  | M | 155 | 含損耗 |  |
|  | (3)鋼管ψ=48.6mm(A管) |  | M | 540 | 含損耗 |  |
| 3 | 其他設備材料費 |  |  |  |  |  |
|  | (1)樓梯(含扶手) |  | 組 | 2 |  |  |
|  | (2)型鋼梯 |  | 座 | 1 | H≒15M |  |
|  | (3)鱷魚夾 |  | 個 | 2,356 |  |  |
| 4 | 施工費 |  |  |  |  |  |
|  | (1)平台及走道製作組立 |  | 工 | 25 | 一次 |  |
|  | (2)走道安裝及平台護欄佈設 |  | 工 | 8 | 逐跨發生 |  |
|  | (3)樓梯安裝及安全網 |  | 工 | 2 | 逐跨發生 |  |
|  | (4)鱷魚夾裝拆 |  | 工 | 12 | 逐跨發生 |  |
|  | (5)機具吊組及拆卸 |  | 式 | 1 | 逐跨發生 |  |
|  | (6)零星五金工料 |  | 式 | 1 |  |  |
| 計 |  |  |  |  |  |  |

１、本表所列之工程項目或其細項，凡已列入直接工程之發包項目者（如模板、挖方…等）應予刪除，以避免重複。

２、本表所列之工程項目或其細項，若已由『交通維持』或『環境保護』等費用項下編列者，應予刪除，以避免重複。

３、本表中，凡以個數計算者，得以實做實算或折舊處理，而以一式計價者，得予調整其比例。

４、工程主辦機關應視工程性質、規模等作業需要，增列、刪減或調整本表所列之工程項目或其細項。

二、一式部分（不可量化部分）

| 項次 | 工程項目 | 說明 | 單位 | 數量 | 備註 | 法令依據 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 其它安全衛生設施 |  | 式 | 1 | 費用約為可量化部分費用之10﹪ |
| (一) | 安全衛生管理及計畫 |  | 式 | 1 |  |  |
| (二) | 工地安全衛生組織 |  | 式 | 1 |  |  |
| (三) | 安全衛生教育訓練及演習 |  | 式 | 1 |  |  |
| (四) | 其它 |  | 式 | 1 |  |  |
| 計 |  |  |  |  |  |  |

| 項次 | 工程項目 | 說明 | 單位 | 數量 | 備註 | 法令依據 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一) | 安衛管理及計畫 |  | 式 | 1 |  |  |
| 1 | 行政管理費 | 1.含相關人事費、各種表報製作、規定案件申請作業費及其規費。 2.管理性方案：安衛稽查方案、緊急及意外事故通報方案、意外事故調查方案、緊急事故救援方案、安衛會議及教育訓練方案、危險物、有害物管理方案、工業衛生方案。 3.作業性方案：個人防護具火災防護方案、開挖管制方案、工作梯、施工架及工作台管制方案、臨時用電管制方案、重機具及起重機安全方案、隧道及壓氣作業方案。 4.工地安全對策費（包括高壓作業、粉塵作業等預防費、長隧道防火安全對策……等費）、丁類危險性工作場所審查相關文件製作費、預防缺氧症所需之費用、河海工程所需救生艇等費用、高壓作業之預防費用、預防粉塵作業之費用。 5.安全衛生工作守則。 6.其它因工地現場條件、特殊不同需求之必要費用。 | 式 | 1 |  | Ａ26、Ａ32、Ｃ18、Ｃ28、Ｋ20、Ｋ25、Ｋ27、Ｋ28、Ｋ33、Ｌ17～Ｌ20、Ｌ26、Ｐ6、Ｐ11～Ｐ13 |
| 2 | 勞工安全衛生管理計畫費 | 計畫包括： 1.勞工安全衛生組織、人員。 2.安全衛生基本資料。 3.危險性工作場所現況調查報告書。 4.勞工安全衛生協議計畫。 5.勞工安全衛生教育訓練計畫。 6.自動檢查計畫。 7.緊急應變計畫。 8.從業人員資格管理。 9.從業人員健康檢查及管理。 10.危險物、有害物管理。 11.事故調查與統計報告等。 | 式 | 1 |  | Ｐ5 |
| 3 | 其它 | 如繪製相關安全設施之施工詳圖等項目(如施工構台、高度5公尺以上施工架、檔土支撐、模板支撐、採支撐先進或懸臂工法等橋樑假設工程等)，及交通維持計畫製作費等 | 式 | 1 |  | Ｄ40、Ｄ71、Ｄ73、Ｄ131、Ｄ131-1、Ｋ25 |
| 計 |  |  |  |  |  |  |
| (二) | 工地安全衛生組織 |  | 式 |  |  | Ｃ14、Ｋ19～Ｋ25 |
| 1 | 安衛管理師（員） |  | 人 月 |  |  | Ｃ14、Ｋ20、Ｋ25 |
| 2 | 交通引導人員 |  | 人 月 |  |  | Ｄ11、Ｅ21-1 |
| 3 | 用電設備專責管理人員 |  | 人 月 |  |  | Ｅ264 |
| 4 | 危險性機械、設備人員之指揮手、信號手 |  | 人 月 |  |  | Ｅ88 |
| 5 | 工地清潔工 |  | 人 月 |  |  | Ｅ315 |
| 6 | 工地警衛 |  | 人 月 |  |  | Ｄ11 |
| 7 | 安衛組織辦公用具 |  | 月 |  |  | Ｋ19 |
| 8 | 工地安衛行政管理及稽核 |  | 月 |  |  | Ｂ70、Ｂ71 |
| 9 | 工地安衛競賽及考核 |  | 月 |  |  | Ｋ25 |
| 10 | 工地安衛救援體系 |  | 月 |  |  | Ｃ28、Ｄ14～Ｄ16 |
| 11 | 安衛圖書資料檔案及錄影紀錄 |  | 月 |  |  | Ｋ25、N5 |
| 12 | 主要災害防止措施及意外事故緊急處理 |  | 月 |  |  | Ｂ8、Ｃ28、Ｋ25、Ｋ27 |
| 13 | 其它工地安衛協議組織之人員 |  | 人 月 |  |  | Ｃ18 |
| 計 |  |  |  |  |  |  |
| (三) | 安衛教育訓練及演習 | 含安衛教育（安衛教育訓練委員會、組織）及防災訓練(含緊急應變)、消防演習 | 式 | 1 | 急救設施、海上救生設施、緊急救援演習 | Ｃ23、Ｋ25、Ｋ27 |
| 1 | 勞工安全衛生人員設置費 |  | 月 |  |  | Ｈ2 |
| 2 | 新僱勞工一般安衛教育訓練 | 含調職與暫換工作者 | 月 |  | 數量視工期而定 | Ｈ15 |
| 3 | 急救人員勞工訓練 |  | 月 |  |  | Ｈ14 |
| 4 | 特殊作業人員安全衛生訓練 |  | 月 |  |  | Ｋ27 |
| 5 | 一般作業人員安全衛生訓練 |  | 月 |  |  | Ｋ27、Ｈ2、Ｈ11、Ｈ12、Ｈ13 |
| 6 | 主管人員安全衛生訓練 |  | 月 |  |  | Ｋ25、Ｈ2 |
| 7 | 危險性之機械、設備操作人員安全衛生訓練 |  | 月 |  |  | Ｋ25、Ｈ11、Ｈ12 |
| 8 | 職業災害急救人員訓練 |  | 月 |  |  | Ｋ25、Ｈ14、Ｃ15 |
| 9 | 安衛教育訓練之規劃 |  | 月 |  |  | Ｋ25 |
| 10 | 緊急避難辦法及訓練 |  | 月 |  |  | Ｋ25 |
| 11 | 宣導 |  | 月 |  |  | Ｃ24、Ｋ26 |
| 12 | 安全衛生告示牌、安衛標語、海報、及各種警告標誌之設置與維護 | 安全衛生告示牌：150㎝×90㎝×18㎜防水合板加貼1.5㎜厚PVC白色面板 | 月 |  |  | Ｄ8、Ｄ11、Ｄ78、Ｅ20、Ｅ21-1、Ｅ232、Ｅ294、Ｅ297、Ｋ10 |
| 13 | 其它 |  | 月 |  |  | Ｎ12 |
| 計 |  |  |  |  |  |  |