附件2：防災減災自主檢查表（參考格式）

| 檢查地點 |  | 檢查日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 檢查項目 | 檢查標準 | 實際檢查情形 | 檢查結果 |
| 整體排水系統檢討 | 檢討報告 |  |  |
| 地表截排水設施 | 地表截排水設施之維護管理，如邊溝、紐澤西護欄排水孔、地表水橫向排水管涵等排水設施，應避免堵塞，致雨水溢流、集中逕流沖刷路基而造成崩坍破壞等。 |  |  |
| 地下水排水設施 | 地下水排水設施之維護管理，如有關邊坡既有之地下水橫向排水管、集水井等設施，應予全面檢查其排水功能之有效性。 |  |  |
| 道路上下邊坡及路面維護 | 坡面截排水設施、擋土設施是否完善（如有無洩水孔堵塞、基礎淘空等）、有無裂縫、崩塌落石堆積等 |  |  |
| 水文及邊坡變化 | 加強觀測毗鄰地下水、河川、野溪之水位、流量、濁度等水文情形，與山坡地之邊坡、土石、林木、構造物等變化情形，適時採取疏散措施。 |  |  |
| 防汛缺口 | 所有防汛缺口均應予確實封堵，砂包、擋水鋼板、封水牆等臨時性防洪設施應予補強；對於潛在淹水並有需要保全之地區，應妥為布設抽水機具及止水材料。 |  |  |
| 複查改善結果： |
| 備註：本表格式係供參考，各機關得依實際需要調整檢查表項目及內容。 |

檢查人員簽名：	   	　       　　單位主管簽名：