102年訪查TAF土木工程測試領域實驗室報告

- 本會與TAF合作加強認證實驗室管理

依據「公共工程施工品質管理作業要點」第12點規定，機關辦理公告金額以上工程，應將混凝土、鋼筋、瀝青混凝土等17項公共工程材料送財團法人全國認證基金會(以下簡稱TAF)認可實驗室辦理試驗。

為督促TAF認可之土木工程測試領域實驗室，維持其品質系統運作，並正確出具認證標誌報告，達到為公共工程之施工材料品質把關之目的，本會自95年起，依TAF實驗室認證服務手冊第10.6節「監督評鑑」規定，每年會同TAF辦理土木工程測試領域實驗室不預警訪查，以保障優良實驗室，淘汰不良者。

- 102年度訪查計畫執行情形重點及成果：

  - 訪查對象：

- 配合本會101年10月～12月執行之「打擊貪腐蠹蟲  剷除偷工減料－行動專案」，將5件抽驗不合格工程之原4間送驗實驗室，納為訪查對象。

- 本會101年7月18日不預先通知查核「新竹縣瑞峰國民小學100年度教學大樓整建工程」材料原送驗之「新竹材料實驗室」及102年6月5日預先通知查核「綠島鄉東90線南寮漁港段道路擋土牆整件工程」材料原送驗之「基準材料實驗室」所出具之混凝土鑽心試驗抗壓強度試驗報告皆疑似有異常情形，故納為訪查對象。

- 102年度列管之209家土木領域認證之實驗室，挑選2家前往訪查。

  - 訪查過程：

- 訪查時間：102年3月至12月。

- 訪查方式：以不預先通知方式進行訪查，訪查成員包括外聘專家學者2位、TAF評審委員2位、本會領隊及工作人員等。

- 評分標準：依「訪查TAF土木類實驗室訪查項目及評標準表」進行評分，評分項目包括「管理要求」（50%）及「技術要求」（50%）等2大項，訪查成績以各委員評分之總和，平均計算。

  - 訪查結果：

102年度計不預警訪查8家實驗室，訪查結果，列為優等(90-99分)計有1家，佔12.5%，甲等(80-89分)計有3家，佔37.5%、乙等(70-79分)計有3家，佔37.5%、丙等(60-69分)計有1家，佔12.5%，受訪查之實驗室名稱、訪查日期、評分結果，詳表一。

表一  102年度TAF認可土木領域實驗室訪查結果明細表

| 序號 | 名稱 | TAF編號 | 訪查日期 | 評分 | 訪查結果 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鉅達科技檢驗有限公司「豐原工程材料實驗室」（臺中市） | 1162 | 102.3.7 | 73 | 減項「瀝青項目」認證，其餘缺失通知改善 |  |
| 2 | 偉強工程顧問有限公司「新竹實驗室」（新竹縣） | 1949 | 102.4.9 | 80 | 缺失通知改善 |  |
| 3 | 正新科技檢驗實業有限公司-「正新南投工程材料實驗室」（南投縣） | 1291 | 102.5.16 | 77 | 缺失通知改善 |  |
| 4 | 三杰檢驗科技股份有限公司「新竹材料實驗室」（新竹縣） | 2112 | 102.6.10 | 80 | 1、發現SJCD-1301526-B「臺北機場遷建建設計畫-富崗基地(CL321-2標機務段第一期工程)計臺鐵捷運後續計畫(CL321-1標電聯車檢修基地廠房及周邊配合工程」報告修改單修改項目及內容異常。 2、taf於102年4月17日辦理監督評鑑，缺失已改善完畢。 | 本會102年7月23日不預先通知查核「臺北機場遷建建設計畫-富崗基地(CL321-2標機務段第一期工程)計臺鐵捷運後續計畫(CL321-1標電聯車檢修基地廠房及周邊配合工程」 |
| 5 | 台隆檢驗有限公司(新北市汐止區) | 2648 | 102.7.9 | 63 | 缺失通知改善 | 該實驗室成立未滿1年，試驗設備未完備且程序亦未熟稔 |
| 6 | 晟恩檢驗科技股份有限公司(台南市) | 2665 | 102.8.13 | 83 | 缺失通知改善 |  |
| 7 | 台灣檢驗科技股份有限公司(高雄市) | 1135 | 102.9.27 | 95 | 缺失通知改善 |  |
| 8 | 基準檢驗科技有限公司(台東市) | 2525 | 102.10.24 | 77 | 缺失通知改善 |  |

  - 訪查認證實驗室主要缺失：

    - 管理要求方面：

1、會驗人員未於試驗過程至試驗區會同監督，卻有簽名情形。

2、內部稽核缺失及建議事項流於形式。

3、新進人員之技術能力及經驗不足。

4、問卷調查未落實。

5、委託單紀錄資料不完整，且實際測試與紀錄內容不一致。

6、試驗報告有修改，惟未留存共同委託單位(監造單位)之同意簽名或相關紀錄，僅記載電話通知。

7、試驗區空間過於狹小。

8、錄影時間與試驗報告記載時間不符。

    - 技術要求方面：

1、預拌廠自行蓋平之水平度不符合規定。

2、送驗材料編號與紀錄不符。

3、攝影鏡頭受雜物遮蔽，無法完整呈現試驗實際作業情形。

4、試體收件未詳實記載實際製作時間。

5、鋼筋試驗報告降伏點不明顯，卻仍出具降伏點報告。

6、混凝土鑽心試體於收樣時未依CNS 1232-5.1節規定記載。

7、過期甚久之試體未按期進行試驗。

8、儀器設備未按計畫進行校正，無保養紀錄。

    - 其他：

- 教育訓練所記載之訓練時間不符。

- 人員教育訓練無學科測試，亦未對測試紀錄表單中所有項目進行實務操作。

  - 訪查缺失處置：

- 對違反TAF相關規定之實驗室，TAF依土木領域特定規範等相關規定處置，最重可停權，以收警惕效果，並將相關資訊公告於網站，供機關參考因應。若缺失情節重大且涉及偽造文書之嫌者，移送檢調機關調查。

- 102年度計有1家為「鉅達科技檢驗有限公司-「豐原工程材料實驗室」（臺中市）」因瀝青材料實驗內容與紀錄不符，經TAF檢討處以減項認證處分。

- 訪查之相關缺失及改善建議，本會並已函請各實驗室參考改進。

  - 訪查績效

- 本會自95年起執行訪查計畫，累計至102年止，共訪查65家認證實驗室，其中2家因嚴重缺失，依TAF認證規範被永久終止（占3%），13家因違反規定，依TAF認證規範被暫時終止（占20%）。

- 實驗室人員與TAF參與委員均反應，透過不預警訪查實驗室，已於業界形成警示風氣，達到保障優良實驗室，逐步汰除不良實驗室之目的。

- 歷年訪查處置結果比較圖如下：

圖一 95～102年TAF實驗室訪查處置結果統計表

- 未來具體作法

依據95～102年度歷年訪查結果，計有23.08%之土木領域測試之實驗室，有嚴重缺失或違反規定被處以永久終止或暫時終止處置，惟處置率已於95年之37.5%下降至102年度之12.5%，顯示本會會同TAF之訪查機制有其成效，惟仍有待提升空間，故後續仍應持續加強認證實驗室之管理，未來執行方向如下：

- 研擬「103年度訪查TAF土木工程測試領域實驗室計畫」，持續辦理實驗室訪查作業。

- 102年3月至12月訪查發現之缺失，主要問題為實驗室未明訂內部管理制度及試驗人員訓練成效不佳等，將請TAF轉知認證之實驗室加強注意，並請TAF研提改善對策，避免相同缺失重複出現。

- 除請TAF持續加強土木材料領域實驗室之監督評鑑外，並加強督導回報異常之實驗室及曾被處分且尚在認證之實驗室，以利瞭解實驗室試驗管控狀況。

- 本會於辦理公共工程相關督導、查核、抽驗，若有發現實驗室有異常情形時，請TAF協助後續實驗室管理及業務執行作業之察查；另TAF於進行實驗室監督評鑑、能力測試…等作業時，如有發現實驗室執行公共工程業務異常情形，亦可回饋本會進行查核。

- 為避免實驗室有不法情事發生，除請TAF持續對辦理認證實驗室相關人員教育訓練、能力監督及資格鑑定等監督管理措施外，並加強實驗室人員工程倫理及實驗室自身之教育訓練宣導，以提昇人員專業地位及認證品質。

- 為使機關瞭解實驗室辦理相關公共工程重要材料實驗流程及TAF評鑑重點，請TAF協助有需求之機關宣導說明，使機關人員瞭解實驗室試驗相關程序及應注意事項。